5310200 ELEKTR ENERGETIKA TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI

UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Elektr energiyani ishlab chiqarish uzatish va taqsimlash

Issiq zaxira nima?

Agregatning o’rnatilgan quvvati

Angren ko’mirining o’rtacha zoladorligi qanday?

Blok-stansiya nima?

"O’zbekenergo" AJ tarkibiga kirmaydigan elektr stansiyasi.

Blokli stansiya.

Bitta energoblokka ena bo’lgan IES.

Bitta energoblokka ega bo’lgan GES.

Bug’-gaz qurilma IESda 1 kvt.soat elektr energiyani ishlab chikarish uchun qancha miqdorda shartli yoqilg’i yoqiladi?

Bug’-gaz qurilmasining taxminiy FIK qancha?

Bug’-gaz qurilmali elektr stansiyalari nima?

Bug’-gaz qurilmasi bazasidagi IESning solishtirma narxi qanday ( $/kVt)?

Gaz turbinali IESning FIK qancha?

GAES nima?

Geotermal energiya nima?

Gidroagregat nima?

Gidrogenerator nima?

Gidroelektr stansiyasining quvvati nimalarga bog’liq?

Gidroelektrostansiya nima?

Gidroenergetik potensial nima?

Gidroenergiya nima?

GESlar kaskadi nima?

Diversifikasiya nima?

Jaxon miqyosida tabiiy gazning aniqlangan zaxirasi qancha mikdorni tashkil etadi (mlrd. kub. m.)?

Issiqdan ifloslanish nima?

Issiqlik elektr markazining FIK qancha?

Issiqlik energiyasi nima?

Istemolchi elektr usukunasining yo’qlama grafigi nima?

IESda yoqilg’i sifatida ko’mirdan foydalanish ekologiyaga qanday ta’sir etadi?

IESning qaysini oshishi bilan elektr energiyaning tan narxi qanday o’zgaradi?

Yirik GESlarning FIK qanday?

Kondensatsion IESning FIK qanday?

Kondensatsion elektr stansiyasi nima?

Quyosh elektr stansiyasi - …

Quyosh energiyasi nima?

Quyosh Issiqlik elektrstansiyasi - …

Ko’mirda ishlovchi IESning solishtirma narxi qancha? ($/kVt)?

Qayta tiklanmaydigan energiya resursi nima?

Qayta tiklanuvchan va noan’anaviy manhbalar nima bilan farq qiladi?

Mavsumiy tarif nima?

Markazlashgan elektr ta’minoti nima?

Past uglerodli energetika nima?

Rejalashtirilgan yo’qlama grafigi nima?

Avtomatlar (avtomatik uzgichlar) qanday vazifa bajaradilar?

Ajratgich va avtomatik ajratgichlarni farqi nimada?

Aktiv yo’qlamaga ishlayotgan generatorga kushimcha reaktiv yo’qlama ulanganda mashinada qanday rostlash operatsiyasini bajarish kerak?

Zaminlash deb nimani aytiladi?

Qanday maqsadda KTK-dagi uzgich aravachaga o’rnatilgan?

Qanday elektr qurilmalar ximoyalovchi zaminlanadi?

Komplekt shinali o’tkazgichlar turlari?

KTP-ni qo’llanilishini qulayligi nimada?

Quvvat koeffitsienti yozing?

Quyidagi ifodalarning qaysi biri yordamida transformatorning yuklanish koeffitsienti -ni aniqlash mumkin?

Kuchlanish transformatorini ishlatishda qaysi shartga rioya qilish kerak?

Kuchlanish transformatorining birlamchi va ikkilamchi cho’lg’amlari tegishlicha    nominal kuchlanishga mo’ljallangan. Agar cho’lg’amning bitta o’ramining izolyatsiyasi 1 V-ga mo’ljallangan bo’lsa, birlamchi va ikkilamchi cho’lg’amlarning o’ramlari soni Quyidagilardan qaysi biriga teng bo’ladi?

Neytrallari zaminlangan transformatorlarni sonini ko’payishi bir fazali qisqa tutashuv tokiga qanday ta’sir qiladi?

Nima uchun ajratgich (raz’edinitel) bilan yo’qlama tokini uchirish mumkin emas?

Avtotransformatorning oddiy bir fazali transformatordan farqi nima?

Nima uchun gidrogeneratorlarning rotorlari kupincha ayon kutbli qilib yasaladi?

Nima uchun ishlayotgan tok transformatorining ikkilamchi cho’lg’amiga o’lchov asbobi (ampermetr) ulashdan avval ikkilamchi cho’lg’am kismalari qisqa to’tashtirilib, ulardan biri yerga ulangan bo’ladi?

Nima uchun katta quvvatli sinxron generatorlarning rotorlari doimiy magnitdan yasalmaydi?

Nima uchun katta quvvati transformatorlarning mis cho’lg’amlari moyli bakka botirilgan bo’ladi?

Nima uchun transformatorning uzagi temirdan, xususan, elektrotexnik po’lat listlardan tayyorlanadi? (Noto’g’ri javobni ko’rsating?)

OTK xavzasida tegish kuchlanishini qanday kamaytirish mumkin?

Reaktiv quvvat kompensatsiyasi nima uchun amalga oshiriladi?

Reaktiv quvvatni qanday qoplash mumkin?

Saqlagichlar bilan ximoyalashda qanday shart qo’llaniladi?

Saqlagichlar qanday vazifa bajaradilar?

Saqlagichni vazifasi nimalardan iborat?

Simlar va kabel simlari qanday metalldan qilingan?

Simlar, kabellar va shinali o’tkazgichlarning kesim yuzlarini qanday tanlanadi?

Standart kuchlanishlar qanday bo’ladi?

Taqsimlovchi va transformatorli nimstantsiyalarni farqlari nimadan iborat?

Taqsimlovchi qurilmalarni turlari?

Tarqatish punktlari (shkaf, shit)-ga nimalar o’rnatilgan?

Tok transformatori qaysi tokka asoslanib tanlanadi?

Transformator qaysini tanlash ifodasini ko’rsating?

Transformatorda moy nima uchun ishlatiladi?

Transformatordagi o’zgarmas va o’zgaruvchan qaysi nobudgarchiliklari qanday nisbatda bo’lganda uning foydali ish koeffitsienti eng katta bo’ladi?

Transformatorlar parallel ishlashi uchun qanday shartlar bajarilishi lozim?

Transformatorlardan qaysi birini nominal qaysi  6300kVA 10kV  ga mo’ljallangan?

Transformatorning ishlash printsipida Quyidagi qonun va xodisalarning qaysi biri ishtirok etmaydi?

O’lchash transformatorlarini ishlatishdan maqsad nima?

Uch fazali zanjirlarda nima uchun neytral simga saqlagich quyilmaydi?

Uch fazali tok zanjirida neytral simning vazifasi nimadan iborat?

Uch fazali elektr tizimni afzalligi?

Elektr qurilmalaridagi kontaktlarni necha xil turi mavjud?

Elektr stantsiya nima?

Elektr tayanchlar turlari?

Elektr uzatishda foydalaniladigan o’tkazgichlar turini sanang?

Elektr energetika tizimida ishlatiluvchi asosiy elektr qurilmalarini aniqlang?

Elektr energiya sifatining qisqacha ta’rifini keltiring?

Elektr energiyasi elektr stantsiyasini qaysi uskunasida ishlab chiqiladi?

Yuklama koeffitsienti qaysi ifodada to’g’ri keltirilgan?

Yuqori kuchlanishli tarmoqdagi quvvat qanday asboblar yordamida o’lchanadi?

Yuqori kuchlanishli tarmoqqa ampermetr qanday ulanadi?

Yuqori kuchlanishli tarmoqqa voltmetr qanday ulanadi?

IEM ning foydali ish koeffitsientlari  necha % tashkil etadi.

GES larning f.i.k. i   necha % ni tashkil   etadi.

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: Ikki va undan ortiq manbadan ta’minlanadigan elektr tarmog’i....... deb ataladi.

Standart tok chastotasi necha gers.

Farg’ona IEM qaysi shaxarda joylashgan

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring:  operativ xodim deyiladi.

Uzbekistondagi uzatish liniyalari uzunligi necha kilometr.

GTES yoyilmasini ko’rsating

Sirdaryo IES ning  o’rnatilgan quvvati mVt ga teng

Elektr quvvat qandey o’lchov asbobi bilan o’lchanadi.

Elektrostantsiyaning qaysi turida uranning parchalanishidan foydalaniladi.

Elektr toki bilan shikastlanishning oldini olish uchun qayday  ximoya vositalari ishlatiladi:

KES ning foydali ish koeffitsientlari necha % ni tashkil etadi

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring:Kattaroq masofalarga xizmat qiluvchi 775 kV va undan yuqori kuchlanishli.kiradi.

Uzatish liniyasidan yergacha masofa qancha bo’lishi kerak.

AES xavfsizligini ta’minlashda  uni aholi joylaridan  necha km uzoqlikda joylashtirish zarur.

Davlat andozalari (GOST) bo’yicha 3 fazali o’zgaruvchan tokning standart eng katta ishchi kuchlanish (kV) ko’rsating

Respublikamiz viloyatlariga yetkazib berilayotgan elektr energiyasini 97 % qaysi elektr stantsiyalariga tugri keladi.

Uzbekistonda birinchi elektrostantsiya qachon qurilgan?

Respublikada elektr energiya uzatish  liniyalari necha km. ni tashkil etadi

Respublikamiz viloyatlariga yetkazib berilayotgan elektr energiyani 87 % qaysi elektr stantsiyalarga tug’ri keladi.

Gidroelektrostantsiyalarning quvvati qandey parametrlarga asosan aniqlanadi.

Elektr energiyasini bir xil kuchlanishda, o’zgarishsiz qabul va taqsimlanishga mo’ljallangan podstantsiyalar nima   deb ataladi.

Elektr kuchlanish qanday o’lchov asbobi bilan o’lchanadi.

Uzbekistonda eng katta elektrostantsiya qaysi.

Yangi Angren IES  qaysi shaxarda joylashgan

O’zbekiston hududida  necha % dan  ko’proq  elektr energiya  issiqlik elektr stantsiyalarida ishlab chiqariladi.

Kuchlanish va tok kuchi birgalikda qanday elektr kattalikni bildiradi.

Elektro stantsiyadagi generatorlar minutiga necha marta aylanadi.

O’zbekiston energetika tizimidagi tarmoq transformatorlarining umumiy quvvati necha ming MVA dan ortiqroq.

Xujakent GES i  qaysi suv manbaiga qurilgan

Navoiy  IES  qaysi shaxarda joylashgan

Talimarjon IES ning  o’rnatilgan quvvati  necha mVt

Dispetcher xizmatini tezkor xabar bilan ta’minlash qaysi tizimning asosiy vazifasidir.

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: gidrostantsiyalarning asosiy agregatlari…

Tokning birdaniga xavf tugdiradigan darajada oshib ketishiga sabab nima.

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: taqsimlovchi qurilmaning shinalarda avariya ro’y bersa nima bo’ladi.

Elektrotexnik materiallarni elektrik xossalariga ko’ra  necha turga ajratiladi

1000 V dan yo’qori kuchlanishli xavo liniyalari uchun qandey simlar ishlatilishi mumkin.

Elektr energiyasini bir xil kuchlanishda, o’zgarishsiz qabul va taqsimlanishga mo’ljallangan podstantsiyalar nima   deb ataladi.

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: bosh pasaytiruvchi podstantsiyalar (BPP) sanoat korxonalari yaqiniga quriladi va … quvvatga ega bo’ladi.

Farxod GES ning  o’rnatilgan quvvati  necha mVt

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: ........ -bu elektr stantsiyalarini, uzatish liniyalari, umumiy yo’qlamalar uchun ishlovchi podstantsiyalar va kelishilgan tartibda ishlovchi issiqlik

Toshkent  issiqlik elektr markazining o’rnatilgan quvvati necha MVt teng.

Gidroelektrostantsiyalarning quvvati qandey parametrlarga asosan aniqlanadi.

Mexanik energiyani elektr energiyaga aylantiruvchi elektr mashina qandey ataladi.

GES larning f.i.k. ti   necha % ni tashkil   etadi

O’zbekiston energetika tizimida nechta  elektr stantsiya mavjud

Respublika 110 kV li Xavo liniyalarining uzunligi kancha?

Respublika 220 kV li Xavo liniyalarining uzunligi kancha?

Respublika 500 kV li Xavo liniyalarining uzunligi kancha

Samarkand viloyati xududida kurilayotgan fotoelektr stansiyasining o’rnatilgan quvvatii qancha?

Sirdaryo IESda nechta blok o’rnatilgan

Sirdaryo IESning o’rnatilgan quvvatii qancha?

Tallimarjon IESda o’rnatiluvchi bitta Bug’-gaz qurilmasining quvvati qancha?

Tonna neft ekvivalenti (t.n.e.) nima?

Tonna shartli yoqilg’i nima (t.sh.yo)?

To’liq yonganda 7 Gkal Issiqlik beruvchi yoqilg’i miqdori

To’g’on nima?

To’raqo’rgon IESning o’rnatilgan quvvati qanch

O’zbekistonning qaysi IESlari ko’mirda ishlay oladi

O’zgarmas tok generatori nima?

O’zgartiruvchi podstansiya nima?

O’zgaruvchan tok generatori nima?

O’zR sharoitida qanday turdagi Qayta tiklanuvchan energiyadan foydalanuvchi stansiyaning elektr energiyasini tan narxi eng past?

O’zRda qanday turdagi Qayta tiklanuvchan energiya manhbasi eng katta potensialga ega?

O’zRning elektr tarmoklarida eng katta nominal kuchlanish qancha?

Uch darajali tarif nima?

Fotoelektr stansiyasi nima?

Xisobga olish nuktasi (Issiqlik energiyasini) nima?

Xozirgi davrda O’zR  IESlarida o’rtacha 1 kVt.s elektr energiyasi ishlab chikarish uchun qancha miqdorda shartli yoqilg’i sarflanadi?

Xozirgi davrda qaysi davlatlar Qayta tiklanuvchan energetikadan eng kup foydalanadi?

Xozirgi davrda Tallimarjon IES blokining quvvati qancha?

Reaktiv quvvat ifodasini ko’rsating

Xozirgi davrda O’zR energotizimi qanday qo’shni energotizimlar bilan boglangan?

Xozirgi davrda O’zRda barcha stansiyalar yordamida bir yilda qancha elektr energiyasi ishlab chiqariladi?

Xozirgi davrda O’zRda ishlab chikariluvchi elektr ejnergiyaning qancha qismi IESlar ulushiga tugri keladi?

Xozirgi davrda O’zRda IESlarda eng kam miqdorda foydalaniluvchi organiq yoqilg’i turi:

Xozirgi davrda O’zRda IESlarda eng ko’p miqdorda foydalaniluvchi organiq yoqilg’i turi:

Xozirgi davrda O’zRda kurilayotgan eng katta Quyosh elektr stansiyasining quvvati qancha?

Xozirgi davrda O’zRda qanday IESlar Bug’-gaz va gaz turbina qurilmalariga ega?

Xozirgi davrda O’zRda mavjud barcha stansiyalarning o’rnatilgan quvvati Taxminan qancha?

Xozirgi davrda O’zRda elektr energiyasi ishlab chikarishda blok-stansiyalarning ulushi qanday?

Xozirgi davrda O’zRda eng katta quvvatli IES qaysi?

Xozirgi davrda O’zRdagi barcha IESlarning umumiy o’rnatilgan quvvati qancha?

Xozirgi davrda O’zRdagi mavjud GESlarning umumiy o’rnatilgan quvvati qancha?

Xozirgi davrda Chorbog’ GESining o’rnatilgan quvvatiiqancha?

SHamol elektr stansiyalarining solishtirma narxi qanday?

SHamol energiyasi nima?

SHamolning tezligi 10 m/s bo’lganda shamol elektr stansiyasida ishlab chikariluvchi elektr energiyaning tan narxi qanday? (v $/kVt.ch.)?